张拉膜停车棚结构示意图

| 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢梁 | 主梁 | 碳素结构钢Q235B 6mm钢板电脑切割 | GB/T3274-2017单号702270M166001 | 现场焊接，表面需做防腐处理，环氧底漆,氟碘漆饰面 |
|  | 钢柱 | 碳素结构钢Q235B 6mm钢板电脑切割（120-500）x100x6mm | GB/T3274-2017单号702270M166001 | 现场焊接，表面需做防腐处理，环氧底漆,氟碘漆饰面 |
|  | 连系横梁 | 碳素结构钢Q235B 114×3mm圆管 | GB/T3274-2017单号702270M166001 | 现场焊接，表面需做防腐处理，环氧底漆,氟碘漆饰面 |
| 膜布 | 醋酸纤维素加聚合物漆层/白色 | 厚度0.83mm 密度1100G/m² 成分：PVDF | GB/T25042 | 防火等级：D1级以上 防风等级：不超过风力9级 |
| 基础 结构 | 预埋钢板（C30混凝土） | 碳素结构钢600x400x14mm预埋件 | GB/T3274-2017单号702270M166001 | 现场焊接，表面需做防腐处理 |

一：情况说明：车棚长34.8米，宽6.5米，高3.3米。共2跨：每跨宽17.4米。基础采用C30混凝土浇铸，基础尺寸长1.2米，宽1.2米，深1.2米。可停放10辆救护车辆。

二：投资预算：

此项目投资预算包干总价（最高限价）为：17.5万。

三：售后服务要求：

- 付款方式：项目完成通过试用（试用期2个月），并履约验收合格后凭本合同及履约验收报告单付合同金额的95%，在质保期届满并乙方全面履行保修义务后支付剩余合同金额的5%。

- 报价要求：供应商所报价格包含人工费、差旅费、税费和备用件等费用。

- 免费质保期2年，质保期采购人不再支付任何费用。（人为损坏和不可抗力因素除外）

- 每个月定期主动巡检并做好记录，如使用过程中出现故障，2小时内到达现场并及时处理。

- 成交供应商应就车棚的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行免费培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修处理工作。

- 在质保期内成交供应商所派上门服务人员一切安全保障及责任问题均由成交供应商全部负责。