附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-005)：

第1包：免散瞳眼底相机招标技术参数要求：

- 彩色图像采集器：≥2400万佳能单反相机；

- 工作方式：免散瞳照相；

- ★眼底观察方式：光学前后节补偿镜头切换；

- 拍摄最小瞳孔要求：≥3.3mm；

- 屈光补偿调节范围：-25D～+30D；

- 眼底观察对位对位方式：双圆点对位；

- ★调焦方式：自动对焦、劈裂线对焦；

- ★拍照方式：自动拍照、手动拍照；

- ★固视灯：9点镜头内固视；

- 最大视场角度：≥45度整圆；

- 工作距离：40mm±2mm；

- ★拼图功能：自动无缝拼图；

- 软件：支持Dicom3.0协议，可接入医院HIS \PACS系统、眼底拼图、图像后处理、病灶大小的测量计算、病人信息管理。

- 搭载智能询证AI,覆盖糖尿病视网膜病变，黄斑病变，青光眼等多种眼部疾病。可离线阅片并出具报告，解决阅片人力资源不足问题，无后续软件使用费用；

- 与我院在用体检软件对接。

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。