附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-039)：

第1包：设备1：取皮机系统招标技术参数要求：

一、设备名称：取皮机系统

二、设备用途、范围及要求：

1.用于烧伤、整形外科取皮需要（包括韧厚皮、中厚皮、厚皮取皮术），取皮连续平整，边缘整齐，厚薄均匀，无毛边。

2、手术部件手柄及连接线可高温高压消毒。

★3、驱动动力为电动力驱动，动力强劲，自动润滑系统，无需加油。

三、数量：一套

四、主要技术参数要求：

1、电动取皮刀一台

（1）、表面设计光滑，易于清洗，无需加油。

（2）、手持件重量≤950g。

★（3）、取皮厚度：0-0.75mm，最小取皮刻度≤0.05mm。

★（4）、最大取皮宽度≥10cm。

（5）、运行空载转数：4500-6500转/分钟。

（6）、刀片安装和拆卸安全快速。

（7）、设备运行要求安静无噪音、无震动。

（8）、配置触点式安全开关手柄。

（9）、设备要求安全稳定绝缘。

（10）、运行模式要求：连续运行。

（11）、防进液程度：IPX0。

2、连接线。

（1）、动力连接线要求柔软、可折，可高温高压消毒。

（2）、动力连接线长度≥3米。

3、电源主机

（1）、可为手柄提供稳定、持久电源。

（2）、220V医用电源。

（3）、电力输出（直流）：≤15V/4.5A。

（4）、防电击等级要求：BF型。

（5）、动力主机重量≤1200g。

（6）、动力主机长度≤25厘米，宽度≤18厘米，高度≤15厘米。

（7）、电力要求：100-240V交流（自动切换）150VA，50/60Hz单相。

五、配置要求：

1.电动植皮刀手持件：1个

2.电动植皮刀主机1个

3.取皮宽度板1in：1个

4.取皮宽度板2in：1个

5.取皮宽度板3in：1个

6.取皮宽度板4in：1个

7.螺丝刀：1个

8.刀片：1张

设备2：植皮机系统招标技术参数要求：

一、设备名称：植皮机系统

二、设备用途：主要用于烧伤整形科为病人植皮、扩皮。

三、数量：一套

四、主要技术参数要求：

1、主机1台,铰链设计易定位，安装简单，清洗容易；

2、制网器重量≤3.2kg

3、制网器长度≤16.5cm，宽度≤18.5cm。

4、棘轮手柄长度为≥22cm，宽度：3.2cm。

5、制网器材料要求：不锈钢和铝材质。

★6、载片长度为8in-16in,宽度为4in；

★7、滚刀扩皮比例有4种模式，碾皮比例依次为1.5:1、2:1、3:1、4:1四种尺寸，配合主机使用，滚刀可拆卸；

8、独特梳状压板设计，避免皮肤附着于滚轴上；

9、主机上的轴承不需润滑，维护保养简单容易；

★10、整机(除碾皮板外)要求可耐高温高压消毒 。

11、载片材料：聚氯乙烯板。

- 配置要求：

1、植皮片制网座：1个

2、棘轮扳手：1个

3、8inches 碾皮压板：1张

4、16inches 碾皮压板：1张

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。