#### 附件1：设备基本需求（myzbdy2023-010)

- 医疗设备的名称、数量、用途、预算

- 名称：麻醉深度监测仪；

- 数量：5台；

- 用途：主要用于术中脑电信号采集以及麻醉状态监测；

- 预算：1.8万元。

- 必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

- 主要用于通过监测患者脑电波来实时反映患者麻醉深度，根据麻醉深度数值来调整药物用量，避免患者出现麻醉过浅，出现术中知晓，避免麻醉过深使患者出现苏醒延迟，可能出现谵妄，认知功能障碍，缩短苏醒时间，保障手术安全；

- 需要兼容医院管理系统；

- 能够抗电刀干扰，具备麻醉意识指数，信号质量指数，肌电指数，爆发抑制比等指数，具备数据回放和报警功能；

- 主机质保≥3年。