附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2021-055)：

第1包：308nm紫外线光疗仪招标技术参数要求：

1.光源类型：氯化氙准分子光源

2.照射方式：手持照射

3.受照面积：20cm2±1cm2

★4.辐照强度范围（功率密度）：20～200mW/cm2（标称值： 50 mW/cm2 ）

5.剂量设置范围：0~5000mJ/cm2

6.时间设置范围：0~2分钟

7.光源有效寿命：≥500小时

★8.采用氯化氙（XeCl）单一波长准分子光源，光源纯净、能量高、副作用小；

9.出光孔需要采用特殊滤光片设计，滤除无用杂散光，方便操作者观察的同时保证安全可靠；

10.治疗手柄配合多规格的遮光片，精确控制照射范围，适用于不同尺寸的病灶部位；

11.治疗手柄与主机分体设计，最大程度减轻治疗手柄重量，设操作更加灵活、轻便；

★12.内置最小红斑量（MED）测试功能；

★13.内置用户信息管理，方便操作者便捷管理用户信息及治疗记录；

14.外置存储设备，可实现用户信息的导出及查看；

★15.具备快速指纹管理系统，方便操作者快速调取患者信息；

★16.具备剂量工作模式，配合辐照强度校准系统，确保治疗剂量更准确。

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。