附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-029)：

第1包：电子支气管镜招标技术参数要求：

（一）电子支气管镜1：

1.操作手柄（含插入管）：

1.1视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变；

★1.2景深：3-200mm；

★1.3操作手柄具备至少3个电子功能按键；

★1.4吸引阀座一体式防脱设计；

★1.5软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm；

1.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

1.7软镜工作软管有效长度≥610mm,插入管自带有360°刻度标识；

1.8插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全；

1.9操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握更舒适；

★1.10操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°；

1.11插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°；

★1.12操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；

1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

1.14操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀；

1.15操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；

1.16采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

2.图像处理器：

★2.1配备≥4.0英寸手持式显示屏；

2.2采用翻盖式结构可角度调节≥120°；

2.3显示屏高宽比为1：1，可获得宽大视野；

★2.4操控方式：触摸屏操控；

2.5开机时间：≤3秒，一键开机即能使用；

2.6搭载自主研发专用软件系统；

2.7具有外置可热插拔TF存储卡存储图片及视频；

2.8视频及照片回放功能；

2.9配备TF内存卡，容量≥64G；

2.10采用独有的图像自动还原清晰显像算法技术，确保显示清晰还原度；

2.11具有白平衡记忆功能及手动白平衡调节功能，确保图像色彩还原准确；

2.12图像显示器与操作手柄连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

3.供电方式：

3.1电池采用人性化设计，医护人员可在科室自行拆卸;

3.2配备备用电池，电池也可使用市场通用18650可充电电池，维护替换成本低；

3.3采用两种电池装载方式，根据医护人员操作习惯可选择在手柄或图像处理器上安装电池。

4.培训服务：

4.1提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握视频气管插管镜的操作技能；

4.2拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。

（二）电子支气管镜2：

1.操作手柄（含插入管）：

1.1成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

1.2视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

1.3景深：3-200mm。

★1.4成像分辨力：不低于12线对/毫米。

★1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。

1.6软镜工作软管有效长度≥610mm,插入管自带有360°刻度标识。

★1.7操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

1.8插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。

1.9操作手柄具备至少3个电子功能按键。

1.10操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。

★1.11 配备弯曲角度锁紧开关，让医护人员精准操控。

★1.12吸引阀座一体式防脱设计。

1.13插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。

1.14操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握更舒适。

1.15内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

1.16操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀。

1.17操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。

1.18采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

2.图像处理器：

★2.1配备≥4.0英寸手持式显示屏。

2.2采用翻盖式结构可角度调节≥120°。

2.3显示屏高宽比为1：1，可获得宽大视野。

★2.4操控方式：触摸屏操控。

2.5开机时间：≤3秒，一键开机即能使用。

2.6搭载自主研发专用软件系统。

2.7具有外置可热插拔TF存储卡存储图片及视频。

2.8视频及照片回放功能。

2.9配备TF内存卡，容量≥64G。

2.10采用独有的图像自动还原清晰显像算法技术，确保显示清晰还原度。

2.11具有白平衡记忆功能及手动白平衡调节功能，确保图像色彩还原准确。

2.12用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。

2.13图像显示器与操作手柄连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

3.供电方式：

3.1电池采用人性化设计，医护人员可在科室自行拆卸;

3.2配备备用电池，电池也可使用市场通用18650可充电电池，维护替换成本低；

3.3采用两种电池装载方式，根据医护人员操作习惯可选择在手柄或图像处理器上安装电池。

4.培训服务：

4.1提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握视频气管插管镜的操作技能；

4.2拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。

（三）配置要求：

| 序号 | 名称 | 电子支气管镜1 | 电子支气管镜2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频气管插管镜操作部 | 1条 | 1条 |
| 2 | 图像处理器（含软件） | 1台 | 1台 |
| 3 | 防水盖 | 1个 | 1个 |
| 4 | 长电池筒 | 1个 | 1个 |
| 5 | 锂电池 | 1个 | 1个 |
| 6 | 活检阀帽 | 5个 | 5个 |
| 7 | 吸引按钮 | 2个 | 2个 |
| 8 | 手提箱组件 | 1套 | 1套 |

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。