评选项目技术、商务及其他要求

一、项目简介

建设地址：眉山市东坡区眉山市人民医院文庙院区内；

建筑面积：8391㎡

建筑概况：本楼修建于1998年，框架结构，7层，属医疗用房。本楼缺失设计图纸、施工资料、勘查资料。

二、设计工作内容

1、根据建筑物现有布局绘制出平面图、立面图，该图纸需达到后期修缮设计和编制修缮清单的要求（含原有建筑和装饰装修拆除工程量的计算）；

2、修缮设计内容包含且不限于：门窗更换、地面铺设pvc地胶、原有门窗户更改为轻质隔墙、内墙粉刷涂料、公共卫生间和病房卫生间拆除重新改造、过道吊顶和照明更换、阳台增加防护栏杆、外墙漏水部位修补、一层吊顶更换、开关插座和线路修缮、新增一层外围安全防护网、屋面局部防水修补以及局部水电线路的改造等。

3、修缮设计内容需达到编制造价清单的标准。

三、相关要求

1、自行勘察现场，合同签订后20个工作日内完成施工图设计，包含且不限于平面布局、装修（包含且不限于第“二”条的内容）、标识标牌等设计内容。

2、设计达到编制工程量清单及详细指导施工作业深度，施工图经确认后3个工作日内完成概算书并提交业主，相关费用全部包含在投标人的投标报价中。

3、后续服务：包含且不限于过程变更、施工指导、中间验收、竣工验收等工作，相关费用全部包含在投标人的投标报价中。

四、特别说明

以上设计包含且不限于符合附件国家级行业现行设计、规范要求、标准及规定，如有最新规范以新规范为准。上述内容与规范相冲突时以规范为准；需符合科室设计规范及要求，符合感染等医疗流线相关规定并通过相关部门审查，满足业主功能使用需求要求。